Znak sprawy PUK/PN/06/SD/2020                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu leasingu.

Używany samochód ciężarowy z zamontowaną śmieciarką dwukomorową w ilości 1 szt.

Producent, typ, model oferowanego samochodu ..............

(Należy jednoznacznie określić  zaoferowany w ofercie przedmiot zamówienia)

Rok produkcji pojazdu .............

|  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Podwozie |  |
| 1 | Podwozie 3-osiowe o d.m.c 24,0-28,0 Mg |  |  |
| 2 | Długość całkowita z zabudowa nie większa niż 9,50 m |  |  |
| 3 | Szerokość pojazdu nie większa niż 2,50 m |  |  |
| 4 | Wysokość nie większa niż 3,4 m |  |  |
| 5 | Zwis tylny nie większy niż 2,80 m |  |  |
| 6 | Rozstaw osi nie więcej niż 4,00 m |  |  |
| 7 | Ładowność nie mniejsza niż 11.500kg |  |  |
| 8 | Oś nr 1 przednia, kierowana, z zawieszeniem pneumatycznym, dopuszczalna masa min. 7.500kg |  |  |
| 9 | Oś nr 2 tylna, zawieszona pneumatycznie, napędzana kołami bliźniaczymi, dopuszczalna masa min. 11.500kg |  |  |
| 10 | Oś nr 3 druga tylna, zawieszona pneumatycznie z regulacją wysokości, wleczona, kierowana, podnoszona, nośność min.7500kg |  |  |
| 11 | Roku budowy nie wcześniej niż 2017 |  |  |
| 12 | Prędkość maksymalna ograniczona (blokada prędkości 85-90km/h) |  |  |
| 13 | Ogumienie kół jezdnych : całoroczne |  |  |
| 14 | Opony na osi napędzane z bieżnikiem szosowo-terenowym |  |  |
| 15 | Stabilizatory osi przedniej i tylnej |  |  |
| 16 | Fartuchy przeciw błotne kół |  |  |
| Hamulce |  |
| 17 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |  |
| 18 | System stabilizacji toru jazdy (ESP) |  |  |
| 19 | Hamulec silnikowy |  |  |
| 20 | Układ stabilizacji toru jazdy (ASR) |  |  |
| Napęd |  |
| 21 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, co najmniej 6-cio cylindrowy |  |  |
| 22 | Pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 7500 cm3 |  |  |
| 23 | Paliwo- olej napędowy bezsiarkowy |  |  |
| 24 | Moc silnika min. 235 kW |  |  |
| 25 | Norma emisji min. EURO 6 |  |  |
| 26 | Płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe |  |  |
| 27 | Tempomat |  |  |
| 28 | Immobilizer fabryczny |  |  |
| 29 | Zbiornik paliwa ( jeden lub dwa) o pojemności min. 250 litrów |  |  |
| 30 | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |  |
| 31 | Wlew paliwa zamykany kluczykiem |  |  |
| Skrzynia biegów |  |
| 32 | Skrzynia biegów automatyczna, posiadająca co najmniej 6 biegów do przodu |  |  |
| 33 | Przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej, niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów |  |  |
| 34 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu napędowego |  |  |
| Układ kierowniczy |  |
| 35 | Ze wspomaganiem |  |  |
| 36 | Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu |  |  |
| 37 | Kierownica z regulacją wysokości i kąta pochylenia |  |  |
| Wyposażenie kabiny |  |
| 38 | Kabina dzienna, kompaktowa |  |  |
| 39 | Ogrzewanie i klimatyzacja |  |  |
| 40 | Ilość miejsc siedzących - 3 |  |  |
| 41 | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany |  |  |
| 42 | Siedzenia dla pasażerów umożliwiające osobom średniego wzrostu zajęcie wygodnej pozycji z nogami i stopami ustawionymi prosto przed sobą |  |  |
| 43 | Pokrowce na wszystkie miejsca siedzące |  |  |
| 44 | Tachograf cyfrowy |  |  |
| 45 | Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu |  |  |
| 46 | Pasy bezpieczeństwa i zagłówki dla wszystkich miejsc siedzących |  |  |
| 47 | Zestaw wskaźników lub wyświetlacz zawierający co najmniej wskazania: prędkościomierza w km/h, temperaturę cieczy chłodzącej silnik, poziom paliwa w zbiorniku, obrotomierz |  |  |
| 48 | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera z możliwością regulacji wewnątrz kabiny |  |  |
| 49 | Lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie |  |  |
| 50 | Lusterko szerokokątne podgrzewane |  |  |
| 51 | Wywietrznik dachowy sterowany elektrycznie |  |  |
| 52 | Zmywalne wykładziny tapicerki drzwi, podłogi i tunelu silnika. |  |  |
| 53 | Oświetlenie wnętrza kabiny, wejścia kierowcy i pasażera |  |  |
| 54 | Centralny zamek |  |  |
| 55 | Instalacja radiowa z anteną |  |  |
| 56 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |
| 57 | Oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia) |  |  |
| 58 | Regulacja zasięgu świateł |  |  |
| 59 | Reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu |  |  |
| 60 | Lampy ostrzegawcze typu kogut |  |  |
| 61 | Mechaniczny wyłącznik akumulatorów |  |  |
| 62 | Przedni zderzak wzmocniony |  |  |
| 63 | Boczne osłony przeciw najazdowe |  |  |
| 64 | Zasysanie powietrza zasilającego silnik z wysokości min. 1,5 m nad podłożem |  |  |
| 65 | Filtr powietrza umieszczony ponad ramą samochodu |  |  |
| 66 | Jeden trójkąt ostrzegawcze odblaskowe |  |  |
| 67 | Apteczka |  |  |
| 68 | Podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu min. 10 ton |  |  |
| 69 | Jeden klin pod koła, składane |  |  |
| 70 | Klucz do kół |  |  |
| 71 | Gaśnica samochodowa |  |  |
| 72 | Podnośnik hydrauliczny o udźwigu min. 10 ton |  |  |
| Wymagane dokumenty , deklaracje ( w języku polskim) do przekazania wraz z urządzeniem |  |
| 73 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 74 | Katalog części zamiennych |  |  |
| 75 | Instrukcja obsługi pojazdu i wyposażenia DTR, kopię lub oryginał karty pojazdu, kartę gwarancyjną pojazdu, dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione. |  |  |
| 76 | Gwarancja min. 6 miesięcy |  |  |
| Wymagania techniczno-użytkowe, dotyczące zabudowy śmieciarki |  |
| 77 | Roku budowy nie wcześniej niż 2017 |  |  |
| 78 | Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiórki stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych |  |  |
| 79 | Dwa niezależne odwłoki wraz z urządzeniami zasypowymi |  |  |
| 80 | Pojemność całkowita skrzyni zasypowej min. 17,5 |  |  |
| 81 | Spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011( z aktualnie obowiązującymi zmianami) |  |  |
| 82 | Zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem |  |  |
| 83 | Urządzenie załadowcze do pracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 |  |  |
| 84 | Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów |  |  |
| 85 | Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości min. 6 mm. |  |  |
| 86 | Podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości min. 6 mm. |  |  |
| 87 | Boki wanny zasypowej wykonane z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości min. 4 mm. |  |  |
| 88 | Mechanizm zagęszczania odpadów liniowo-płytowy (szufladowy) |  |  |
| 89 | Przyciski zgniotu i opróżniania pojemników, wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach odwłoku |  |  |
| 90 | Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu lub z kabiny kierowcy |  |  |
| 91 | Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka |  |  |
| 92 | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na podłodze zabudowy |  |  |
| 93 | Mechanizm zgniatający z możliwością pracy w pojedynczym/ciągłym lub ręcznym cyklu |  |  |
| 94 | Wanna zasypowa z burtą , której otwarcie umożliwia obniżenie krawędzi wanny do maksymalnie 1,3m od podłoża w celu ułatwienia ręcznego załadunku odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych |  |  |
| 95 | Układ uwalniania zakleszczonych pojemników |  |  |
| 96 | Wszystkie zasuwy, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający kierowcy |  |  |
| 97 | Z tyłu skrzyni załadowczej, po obu stronach, stopnie odkładane dla ładowaczy, spełniające wymogi bezpieczeństwa pracy |  |  |
| 98 | Bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy |  |  |
| 99 | Na każdym boku zabudowy wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie prostokąta |  |  |
| 100 | Kamera umieszczona z tyłu pojazdu oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy obserwację pola za pojazdem |  |  |
| 101 | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) wzdłuż boków kabiny i zabudowy |  |  |
| Wymagane dokumenty , deklaracje ( w języku polskim) do przekazania wraz z urządzeniem |  |
| 102 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 103 | Książka serwisowa i instrukcja obsługi pojazdu i wyposażenia DTR, kopię lub oryginał karty pojazdu, kartę gwarancyjną pojazdu, dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, a także inne dokumenty konieczne a wyżej nie wymienione. |  |  |
| Inne wymagania |  |
| 104 | W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli min. 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzeń |  |  |
| 105 | Dostawca udzieli min. 6 miesięcznej gwarancji na podwozie i zabudowę: - reakcja autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu - podjęcie naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, - nieodpłatny dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu wykonania przeglądu lub naprawy awaryjnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pojazd do wskazanego serwisanta, jeżeli siedziba serwisanta znajdować się będzie w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby serwisanta oraz przekazać go Zamawiającemu po naprawie na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie od wydania do odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. - w przypadku zaistnienia awarii zabudowy, wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowoduje konieczność przestoju pojazdu dłużej niż kolejne 72 godziny, licząc od momentu przystąpienia do naprawy, Wykonawca udostępni nieodpłatnie pojazd zastępczy o parametrach zabudowy nie gorszych niż pojazd będący w naprawie |  |  |
| 106 | Uwaga! Całość wyposażenia winna odpowiadać kompletnej, katalogowej wersji wyposażeniowej, łącznie z firmowym/dealerskim katalogiem opcji/akcesoriów dodatkowych, co oznacza, że w przypadkach niewyszczególnionych wymagane jest , co najmniej katalogowe wyposażenie standardowe oraz opcjonalne, o ile towarzyszy opcjom wymaganym, wskazanym powyżej w ramach pakietów wyposażeniowych. Pojazd musi spełniać wymagania techniczne, określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadać świadectwo homologacji WE wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. |  |  |

…................................................................                                             ..........................................................

( miejscowość i data )                                                           ( pieczęć i podpis Wykonawcy)